ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 
Минимальный угол наклона ската не менее 14°. Если ранее на крыше было какое-либо покрытие, его следует демонтировать. Для предотвращения накопления конденсата и проникновения его в верхний теплоизоляционный слой используется гидроизоляция. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 
Изделия монтируются в последовательности от нижележащих элементов к вышележащим. В случае использования комплектов металлочерепицы и водосточной системы последовательность монтажа следующая:

- гидроизоляция;

- обрешетка;

- крюки для крепления желобов;

- карниз (1);

- слив (внутренний стык) (2);

- профильные листы (3);

- коньки и заглушки к ним (4, 5);

- ветровые листы (6);

- уголковый профиль (7);

- желоба (8);

- трубы.

Крюки для крепления желоба рекомендуется установить до начала монтажа металлочерепицы. Крепить крюки оцинкованными шурупами.

ТАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОБРЕШЕТКА 
Монтаж с расстоянием между осями рейки основания и второй рейки 280 мм, а между осями остальных реек - 350 мм.

Для холодной кровли

| 1 - металлочерепица 2 - обрешетка 3 - конек 4 - рейка основания 5 - гидропароизоляция 6 - стропила 7 - пароизоляция 8 - подшивка потолка |  |
| --- | --- |

Для теплой кровли

| 1 - металлочерепица 2 - обрешетка 3 - конек 4 - рейка основания 5 - контр-обрешетка 6 - гидропароизоляция 7 - сплошная обрешетка 8 - стропила 9 - утеплитель 10 - пароизоляция 11 - подшивка потолка |  |
| --- | --- |

УКЛАДКА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 
Укладку металлочерепицы следует начинать от карниза до конька с правой стороны крыши.

При монтаже металлочерепицы карнизная планка используется как направляющая. Правая сторона первого листа устанавливается ниже края карнизной планки на 2 мм.

КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 
Металлочерепица крепится шурупами-саморезами с шайбой 35х4,8 мм непосредственно к обрешетке вниз вертикальной волны и под горизонтальную волну, исходя из норматива – 4-6 шурупов на 1 м.кв.

БОКОВЫЕ ПЕРЕХЛЕСТЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 
Плотность боковых перехлестов достигается креплением шурупов под углом к листам металлочерепицы в соответствии с рисунком.

ОБРЕЗКА ЛИСТОВ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 
Обрезка выполняется ниблером или циркулярной пилой. Рекомендованное количество оборотов равно 5000-5500 об/мин для диска 180 мм и 4500-5000 об/мин для диска 200 мм. При наличии внутренних стыков монтаж металлочерепицы начинается с укладки слива. Если срез листов выполнен недостаточно аккуратно, используется верхний декоративный слив.

Примыкание дымоходов или вентиляционных шахт производится с помощью изолирующей пленки для швов Ekobit и плоского листа.

МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ 
Коньковый элемент крепится к листам металлочерепицы в гребень вертикальной волны, при этом коньковый элемент не крепится к деревянной обрешетке!

Ветровой лист крепится с фронтов к металлочерепице и к деревянной торцевой доске. Торцевая доска должна быть выше обрешетки на высоту вертикальной волны.

Примыкание металлочерепицы к стене выпоняется при помощи уголкового профиля.